中建凤凰产业园二期项目竣工环境保护

验收其他需要说明的事项

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（一）设计简况

中建凤凰产业园二期项目环保设施设计单位为中建三局第二建设工程有限责任公司，项目主体工程及环保措施设计计符合环保设计规范的要求，设计方案中编制了环境保护章节，落实了各项污染无防治措施以及环境保护设施投资概算。

（二）施工简况

本项目环保设施施工单位为中建三局第二建设工程有限责任公司，施工的过程中，中建三局智能技术有限公司严格按照设计的要求将环保设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证，并要求施工单位严格遵守国家各项环保法律法规要求，并落实环评文件及其提出的各项环保措施要求。建设单位委托武汉中建工程管理有限公司对项目开展环境监理业务并形成环境监理总结报告。

（三）验收简况

项目于2016年11月开工建设，2017年6月竣工，2017年12月投入运行，目前项目满足建设项目竣工环境保护验收监测要求。验收工作启动时间2018年1月，中建三局智能技术有限公司与武汉市楚江环保有限公司签订委托合同，并委托武汉市楚江环保有限公司完成项目环保竣工验收监测，并完成项目环保竣工验收监测报告的编制。

中建三局智能技术有限公司于2018年4月3日组织中建三局第二建筑工程有限责任公司（设计单位及施工单位）、武汉中建工程管理有限公司（监理单位）、河北师大环境科技有限公司（环评单位）、武汉楚江环保有限公司（验收监测单位）代表及特邀3名专家（名单附后）组成验收组召开竣工环境保护验收会议，与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

1.工程建设基本情况

中建凤凰产业园二期项目（以下简称“项目”）位于武汉市东湖新技术开发区凤凰园中路以南，凤凰四路以西。项目建筑占地面积5446.33m2，总建筑面积11221.20m2，其中1#厂房建筑面积3342.36m2，2#厂房建筑面积7878.84m2。1#厂房（1F）、2#厂房（1F，附属办公用房4F）。此外，新建一处露天堆场（位于两座厂房之间），配套水、电、消防相关设施与一期工程公用。项目实际总投资1858万元，其中实际环保投资约34万元，占总投资的1.83%。

本次验收范围为已建设完成的1#厂房（1F）、2#厂房（1F，附属办公用房4F）和一处露天堆场（位于两座厂房之间）。

2.工程变动情况

在前期开发办理环评时，建设内容包括：1#厂房（1F）、2#厂房（1F，附属办公用房4F）、3#厂房（12F，办公用房）和一处露天堆场（位于两座厂房之间），后期建设单位考虑目前该产业园一期项目的行政办公楼使用尚未饱和，因此先不建设3#厂房（12F，办公用房），待需建设3#厂房，建成后再单独进行环保验收，因此本次环保验收仅包括已建设完成的1#厂房（1F）、2#厂房（1F，附属办公用房4F）和一处露天堆场（位于两座厂房之间），而1#厂房、2#厂房和一处露天堆场的建设内容及项目生产工艺均与环评一致。因此与环评阶段比较，本项目实际建设内容、规模、地点及工艺等基本一致，未构成重大变动。

3.环境保护设施落实情况

（1）废气：废气主要是维修焊接过程产生的焊接烟尘。项目使用1台型号为WSE5的氩弧焊对进厂塔吊进行焊接，焊丝为实芯钢条，保护气体为氩气和CO2混合气体。实际工作中，维修过程焊接工艺用量较少，焊条使用量约为2kg/d，焊接过程中会产生焊接烟尘，项目使用1台移动式双头焊烟净化器处理焊接烟尘，另车间上方四周均设置通风口自然通风。

（2）废水：项目运营期污水主要为员工生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，实际工作中不对露天堆场进行冲洗，因此无地面冲洗废水产生。项目内排水采用雨、污分流系统，雨水直接排入项目雨水管网并排入市政雨水管网；污水经化粪池预处理后排至市政污水管网，进入汤逊湖污水处理厂处理，处理后的尾水排入长江（武汉段）。

（3）噪声：运营期的噪声主要为机械维修、运输车辆产生的噪声等。机械维修噪声：主要为进厂吊车机械维修过程中的敲打声，设备维修位于1#厂房内， 项目主要通过隔声墙体的阻隔和空间距离自然衰减，降低机械维修噪声对环境的影响。机动车噪声：主要为进出项目地的汽车产生的噪声，进出车辆主要为怠速行驶，运输距离较短，且主要在昼间进出，项目通过绿化带吸声及距离衰减，降低机动车噪声对环境的影响。

（4）固废：项目运营期固体废物主要为办公、生活垃圾、清洁泥渣、废弃零部件及废含油手套、抹布以及机械维修产生的废机油、废机油桶等。清洁产生的泥渣、废含油手套/抹布、生活垃圾等一般固废，统一收集后由城管部门统一清运；维修过程中更换产生的废弃零部件统一收集后定期交给有关部门回收利用。设备维护、保养和检修时会产生废机油、废机油桶，属于危险废物，项目设置了2处分别为1m2危废暂存间，专门用于临时存放项目产生的危险废物，并与湖北中油优艺环保科技有限公司签订了危险废物处置协议，委托该公司使用专用车辆清运并处理，不外排。

4.环境保护设施调试效果

（1）废气

验收监测期间，在该项目正常工作期间，本次监测厂界东、南、西、北无组织颗粒物排放浓度最大值均未超过《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

验收监测期间，污水外排口中污水pH范围值及各污染物日均浓度最大值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准)及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求。雨水外排口中污水SS和石油类浓度值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。

（3）噪声

验收监测期间，在该项目正常工作期间进行监测，本次监测，东、南、西、北边界外1m处昼间噪声值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.工程建设对环境的影响

厂区东北侧紧邻凤凰园四路（城市支路，红线宽度20m），隔路为现状空地，南侧紧邻凤凰园南路（城市支路，红线宽度20m），隔路为华师出版社，南侧为武汉帅尔光电子新材料有限公司，西南侧为国网湖北省电力公司检修公司鄂东运维分部，隔藏龙大道、距离项目约350m处为湖北城市建设职业技术学院。西北侧为中建凤凰产业园一期工程，其北侧隔凤凰园中路为中船重工（武汉）电气有限公司。以此可知，该工程对周边环境无影响。

6.验收结论和后续要求

本项目基本落实了环评及批复中提出的环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放，在工程施工和试运行期间未造成重大环境影响，验收监测报告内容较完整。验收组经认真讨论，建设单位在按照验收组意见进行相应整改和补充相应支撑性材料后，中建凤凰产业园二期项目（阶段）符合建设项目竣工环境保护验收的要求，项目通过竣工环境保护验收。

7.存在问题

（1）含油工件露天堆放，含油雨水未收集处理通过雨水系统外排；

（2）危废暂存间建设和危废管理不规范；

（3）1号车间清洗方式不完善。

8.建议和要求

（1）《验收监测报告》修改完善意见

1）对照环评报告及其批复文件，明确本次验收调查范围，结合相关环境管理要求，对照项目目前实际建设状况，进一步核查企业现存的主要环境问题，提出整改措施方案及实施要求。

2）结合污水处理设施的运行特点，补充雨污分流管网及化粪池调查。

3）完善不同种类工件堆存方式及位置调查和1号车间地面清洗方式调查。

4）补充完善有关图片及支撑材料，补充环境监察部门现场检查记录及处罚文书作为《验收报告》附件；

（2）企业整改要求与建议

1）加强不同工件的分区存放的管理要求，含油及需要清洁的工件应室内堆放，避免雨水冲刷。

2）优化完善1号车间清洗方式，建议采用吸附、干拖等方式清洗地面，全厂设集中清洗隔油池，隔油沉淀处理后的废水汇同化粪池处理后的生活污水排入市政管网。废弃含油吸附材料和拖布纳入危废管理。

3）进一步规范危废、一般固废储存场所建设和分类管理；加强项目各类固体废物的环境管理，危险废物及时交具资质单位合法、合规处置；严格落实危废“五联单”转移制度，做好危废处理处置的相关台账工作。

4）加强环境管理，完善各项环保规章制度，进一步规范企业的环保标识及环保档案的记录与留存，加强环保设施运行管理及维护保养，制定并自行组织实施企业年度环境监测计划，确保污染物长期稳定达标排放。

二、其他环境保护措施的实施情况

（一）制度措施落实情况

项目设环保专职管理人员1～2人，负责以下职责。

1.贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定相应的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督；

2.严格执行建设项目“三同时”制度；

3.拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标；

4.配合环保部门，开展日常环境保护管理和监测工作；

5.进行环保知识宣传教育，提高院区职工的环保意识；

- 环境监测计划

建设单位应按照环境影响报告书及其审批决定要求制定了环境监测计划，定期委托有资质的监测单位监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。

- 后续环保工作情况

建设单位应积极关注环保方面新的法律法规及制度，当国家环保要求提高时，强化对厂区环保设施的管理及改进，以满足国家和地方的环保要求。